承蒙購買晶久牌導流散熱立式魯氏鼓風機深表謝意，在使用前請閱讀本說明並請正確地使用。

Appreciate you for using KINGOOD Re-circulated and Cooling Vertical-type Roots Blower.

Please read the manual before operate the blower.

…………………………………………………………………………………………………………

晶  昌   環   境   機   械   有   限   公   司

KING CHAIN ENVIRONMENTAL CONSERVATION MACHINERY CO., Ltd.

公司地址:屏東市民有一路71巷8號      TEL：886-8-7229781 FAX：886-8-7238306

NO. 8 LANE71 MIN YOU FIRST RD. PINGTUNG CITY TAIWAN R.O.C.

工廠地址:台南市善化區小新營400號    TEL：886-6-5850446 FAX：886-6-5850449

NO. 400 SHEAU SHIN YUG SHANN HUAN TAINAN HSIEN TAIWAN R.O.C.

Email:kingood@ms14.hinet.net 		Internet: http://www.kingood.com.tw

- 鼓風機請放置於室內通風處或室外有遮雨棚場所，應儘量避免放置於密不通風室內或閥基內。

Please place the blower in an indoor ventilated site or outdoors with a shelter from the rain. As much as possible avoid placing the blower stuffily indoors or inside the basin.

- 放置場所應考慮是否有淹水之可能。

Please consider the possibility of inundation before install the blower.

- 鼓風機應直立放置於水平之地面或平台，底腳不需固定。

The blower should be place on the level ground or platform. There’s no need to stabilize the base of the blower.

- 配管應做支撐架，不可將管路之重量由鼓風機承擔。

The piping should have supporting racks. Do not let the blower bear the weight of the pipe.

- 使用前請確認電壓，避免因電壓不符而燒毀馬達。

Please confirm the voltage in order to prevent from burning down the motor before operate the blower.

- 鼓風機出口入口嚴禁對調(逆轉使用)，否則將造成嚴重損壞。

Strictly do not exchange the inlet and outlet of the blower (Reverse rotation) or the blower would cause extremely damage.

- 鼓風機逆轉時，逆轉保護開關將開啟，請關閉電源並更改馬達轉向。

The reverse rotation protection device will automatically switch on when the blower rotate reversely.

- 使用時應注意風壓，風壓不可高於名版所示，風壓過高馬達容易燒毀。

Notice the pressure. The pressure cannot exceed the pressure showed on the nameplate.

- 更換潤滑油之時間因使用壓力而異，如下表：

The change of the lubrication is depended on the blower operating pressure.

| 使用壓力Operating Pressure | 更換潤滑油時限Change Lubrication Period |
| --- | --- |
| 0.2kgF/cm²以下 | 每一年一次One time per 1years |
| 0.2~0.4kgF/cm² | 每半年一次One time per 0.5years |
| 0.4~0.6kgF/cm² | 每3個月一次One time per 1/4 year |

使用場所環境溫度高，不易散熱者不在此限。

The exception is when the surrounding of the blower is in high temperature.

- 潤滑油請採用全合成MG35或#140番號或150#番號多效齒輪油。

- 油量請加至油尺底部有沾到油為止或油鏡中線(ㄧ半)；但若加油不足時，因齒輪無油潤滑將造成機械嚴重損壞。

註：使用油尺測量油位時，請勿將加油栓鎖入，否則將造成油位不足。

- 軸承每五年更換，可委由本公司技師代勞。

Pleas change the bearing every 5 years.

- 齒輪每十年更換，可委由本公司技師代勞。

Please change the gears every 10years.

- 入口過濾棉請經常清潔或更換，以免阻塞造成溫升損壞機件。

Please clean or change the inlet filter frequently to avoid the block causing over-heated to damage the parts of the blower.

- 若有疑問請與本公司聯絡。

Please contact us if you have any questions.

晶  昌   環   境   機   械   有   限   公   司

KING CHAIN ENVIRONMENTAL CONSERVATION MACHINERY CO., Ltd.

公司地址:屏東市民有一路71巷8號      TEL：886-8-7229781 FAX：886-8-7238306

NO. 8 LANE71 MIN YOU FIRST RD. PINGTUNG CITY TAIWAN R.O.C.

工廠地址:台南市善化區小新營400號    TEL：886--6-5850446 FAX：886-6-5850449

NO. 400 SHEAU SHIN YUG SHANN HUAN TAINAN HSIEN TAIWAN R.O.C.

Email:kingood@ms14.hinet.net 	Internet: http://www.kingood.com.tw